Table C1: D Values for melting and crystallization models

|  | olivine | Opx | Cpx | garnet | plag | spinel | ilmenite | magnetite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | 0.000007 | 0.0005 | 0.0536 | 0.010 | 0.1210 | 0.0006 | 0.00720 | 0.02900 |
| Ce | 0.00001 | 0.0009 | 0.0858 | 0.021 | 0.0968 | 0.0006 | 0.00783 | 0.02170 |
| Nd | 0.00007 | 0.009 | 0.1873 | 0.087 | 0.0652 | 0.0006 | 0.00847 | 0.01450 |
| Sm | 0.00070 | 0.020 | 0.2910 | 0.217 | 0.0555 | 0.0006 | 0.00910 | 0.00720 |
| Eu | 0.00095 | 0.030 | 0.3288 | 0.40 | 0.6340 | 0.0006 | 0.00840 | 0.00635 |
| Gd | 0.0012 | 0.040 | 0.3670 | 0.60 | 0.0500 | 0.0006 | 0.00770 | 0.00550 |
| Tb | 0.0026 | 0.050 | 0.4040 | 0.90 | 0.0480 | 0.0010 | 0.00913 | 0.00630 |
| Dy | 0.0040 | 0.060 | 0.4420 | 1.30 | 0.0285 | 0.0015 | 0.01060 | 0.00710 |
| Ho | 0.0065 | 0.065 | 0.4145 | 2.00 | 0.0224 | 0.0023 | 0.01200 | 0.00790 |
| Er | 0.0090 | 0.070 | 0.3870 | 3.00 | 0.0163 | 0.0030 | 0.01625 | 0.01170 |
| Tm | 0.016 | 0.085 | 0.4085 | 3.75 | 0.0138 | 0.00375 | - | - |
| Yb | 0.023 | 0.10 | 0.4300 | 4.03 | 0.0112 | 0.0045 | 0.02475 | 0.01923 |
| Lu | 0.035 | 0.15 | 0.4330 | 4.03 | 0.01 | 0.0045 | 0.029 | 0.023 |
| Sr | 0.0015 | 0.00051 | 0.1283 | 0.014 | 2.1 | 0.0005 | 0.7 | 0.4 |
| Ba | 0.00032 | 0.00017 | 0.00068 | 0.0005 | 0.688 | 0.0001 | 0.01 | 0.001 |
| Cs | 0.00005 | 0.00010 | 0.00020 | 0.0002 | 0.10 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
| Rb | 0.00018 | 0.00060 | 0.011 | 0.0007 | 0.08 | 0.0001 | 0.001 | 0.32 |
| U | 0.00002 | 0.00023 | 0.00036 | 0.0001 | 0.11 | 0.001 | 0.1 | 0.26 |
| Th | 0.000052 | 0.00011 | 0.00026 | 0.0001 | 0.05 | 0.001 | 0.1 | 0.19 |
| Pb | 0.0001 | 0.0013 | 0.0858 | 0.021 | 0.36 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| Y | 0.005 | 0.0050 | 0.467 | 2.11 | 0.0115 | 0.01 | 0.0045 | 0.0039 |
| Zr | 0.0005 | 0.014 | 0.1234 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 0.4 | 0.2 |
| Nb | 0.0001 | 0.003 | 0.0077 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.3 | 0.7 |
| Hf | 0.0011 | 0.010 | 0.256 | 0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.42 | 0.2 |
| Ta | 0.0001 | 0.003 | 0.0077 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 2.7 | 0.8 |
| Sc | 0.16 | 0.33 | 1.31000 | 2.27 | 0.02 | 0.048 | 1 | 1.3 |
| Cr | 0.3 | 0.97 | 3 | 5.5 | 0.02 | 200 | 4 | 20 |
| Ni | 9 | 0.97 | 3 | 0.000001 | 0.04 | 10 | 4 | 12 |
| Co | 4 | 0.71 | 1.2 | 2 | 0.05 | 2 | 4 | 8 |
| Ti | 0.014 | 0.14 | 0.384 | 0.6 | 0.0468 | 0.15 | - | - |
| K | 0.00018 | 0.001 | 0.0072 | 0.001 | 0.18 | 0.0001 | - | - |
| P | 0.000001 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.000001 | 0.000001 | - | - |

Opx = orthopyroxene; Cpx = clinopyroxene; plag = plagioclase feldspar